## Slide 1: MZOD - 03
Snímače

## Slide 2: MZOD 3: Snímače
Princip snímání obrazu
Převod fotonů na elektrický náboj
CCD a CMOS snímače
Typy snímačů
Doba expozice
Elektronická závěrka

## Slide 3: Chemická fotografie
Vychází ze stovek let experimentů s camera obscura
Historie
  Dagguerr/Talbot - Daguerrotypie – jodid/chlorid stříbrný + rtuť + chlorid/thiosíran sodný
  Eastman – list papíru, později nitrocelulóza – Kodak
film, negativ, pozitiv
expozice, vyvolání, ustálení

## Slide 4: Elektronková kamera
Mechanická zařízení s fotoprvkem
Farnsworthův disektor obrazu
Ikonoskop
  Obraz je zaostřen na slídové stínítko s granulemi stříbra
    „pole“ kondenzátorů
  Paprsek z katodové trubice nabije kondenzátory
  Vybíjejí se proporčně s intenzitou dopadajícího světla (negativ)
  Při druhém skenu je sledována úroveň odraženého světla a celkový náboj stínítka (úroveň černé)

## Slide 5: Radiometrie vs fotometrie
Radiometrie měří intenzitu záření E[W/m2]
Fotometrie měří intenzitu osvětlení Ev [lux] = [lm/m2]
  W/ m2 @ λ = 555nm
tok fotonů – počet fotonů na cm2 za sekundu
Jasný den | 104 Lux | F0=1017
Osvětlená místnost | 10 Lux | F0=1013
Úplněk | 0,1 Lux | F0=1011
Černočerná noc | 10-4 Lux | F0=108

## Slide 6: Fotoelektrický jev
  Dopadající světlo uvolňuje elektrony z obalů atomů
  Vnější emise (např. kovy) – světlo na zinkovou desku
  Vnitřní (vodivostní) u např. polovodičů
  Není úměrná intenzitě světla
  Kvantový jev
  Ef = hc/λ
  Planckova konstanta h=4,135×10-15 eVs
  Inverzní jev – např. u rentgenových lamp
barva | λ[nm] | Ef[eV]
fialová | 400 | 3,1
modrá | 450 | 2,76
zelená | 550 | 2,27
červená | 700 | 1,77
infračervená | 800 | <1,55

## Slide 7: Vytváření náboje v polovodiči
Uvolnění elektronu do vodivostního pásu při ovlivnění fotonem
  Vzniká dvojice elektron-díra (e-d) – polovodič vodí
  Band Gap - Rozdíl energie valenčního a vodivostního pásu
U křemíku odpovídá ~ λ NIR.
Absorpční koeficient α(λ) [cm-1]
[e-d /cm3s]
Polovodič | Band Gap [eV]
Ge | 0.66
InGaAs | 0.75
Si | 1.124
GaAs | 1,42

## Slide 8: Vytváření náboje II
Absorpce je diskrétní a náhodná
  99% modrého světla je absorbováno do hloubky 0,6 μm
  99% červeného světla je absorbováno do hloubky 16,6 μm

## Slide 9: Převod náboje proud u fotodiody
Vodivostní páry generované v N a P pásu
  difuse do přechodu
  ztráty při rekombinaci párů
Většina vodivostních párů je generována na přechodu
  závěrný směr
  cca 10-100 fA
  šířka pásu ovlivňuje efektivitu
    úzký pás nedoplní páry e-d
    tlustý pás nedovolí fotoefekt
Dark current - temný proud
  ostatní zdroje proudu v detektoru
  charakter šumu, neuniformní v ploše

## Slide 10: Převod proudu u fotodiody
Proud fotodiodou je příliš nízký na přímé měření (10-100 fA)
Přímá integrace
  fotodetektor je resetován na závěrné napětí VD
  Po dobu tint je integrován proud
    integrační čas nebo expoziční čas
  Náboj Q(tint) v kondenzátoru
  napětí Vo lze měřit

## Slide 11: Další fotodetektory
Fototranzistor
  Gate tranzistoru je řízen dopadajícím světlem
P-I-N fotodioda (PPD)
  Krystalická (intristic) vrstva mezi P a D rozšiřuje kanál
  Přidáním P+ vrstvy detektoru zvýšíme kapacitu přechodu
  Přenos náboje kontrolován tranzistorem T1
  Kapacita n+ < dioda
    rychlejší přenesení náboje
    nižší šum
  Napětí na T1 je kompatibilní s CMOS technologií

## Slide 12: Kvantová efektivita QE(λ)
Udává poměr fotonového toku, který se podílí na vytváření proudu
QE zvislá na vlnové délce
model neobsahuje:
  odrazy na povrchu čipu
  odrazy a absorpci nad fotodetektorem
  okrajové jevy
QE PPD >> PD
QE fotofilmu je cca 2%

## Slide 13: Obrazový sensor
Pole fotodetektorů obsahující mechanismy
  Ovládání
  Vyčítání
  Převod hodnot na digitální signál
  Odesílání signálu
CCD
CMOS

## Slide 14: Charge Coupled Device
Vynález z 60.let (Boyle, Smith)
  Spojené MOS kondenzátory
  Pomocí externího obvodu (dekodéru) lze ovládat přesun náboje (charge) do sousedícího (coupled) kondenzátoru
  Funguje jako posuvný registr
Umožňuje vyčíst dílčí body obrazu
Schéma vyčítání CCD

## Slide 15: vícefázový posuv v CCD

## Slide 16: Frame transfer CCD snímač
Režim „fotohradla“
Při přesunu nesmí být fotosnímače osvíceny
  Uzávěrka – mechanická zábrana
  Použití druhého CCD pro záznam
    Druhý musí být odstíněn
    Přenos do vyčítacího CCD –
      rychlý
      stíněný
Postup
  Osvit
  Posuv do druhého CCD
  Vysouvání řádku, posuv řádků
  Lze řetězit – expozice při zpracování

## Slide 17: Interline transfer CCD snímač
Lze pouze s PD, PDD
Vyčítací CCD kompletně odstíněno
Po integraci náboje přeneseno do CCD
Hned po přenosu lze zahájit novou integraci
Přenos náboje „resetuje“ diody

## Slide 18: Porovnání frame transfer a interline CCD
Frame transfer
  Jednodušší technologie
  Fill factor – fotodetektory vyplňují víc plochy křemíku
  Kratší integrační čas při stejné snímkovací frekvenci
  Větší plocha
Interline
  Fotodiody mají vyšší QE
  Není ovlivněno osvitem
Většina CCD je interline

## Slide 19: Topologie CCD
Řádkové CCD
  Jeden nebo více posuvný registrů
  Skenery, kopírky, faxy
2D CCD typy:
  Full frame CCD (bez druhého CCD)
    - vyžaduje mechanickou závěrku, + velikost osvitové plochy, + bez defektů obrazu
  Frame transfer CCD
    + elektronická uzávěrka, +/- malá čip, - defekty obrazu
  Interline transfer CCD
    - malá plocha osvitu, - složitější výroba, -defekty obrazu, + výborná QE
  Frame interline transfer
    kombinuje výhody i nevýhody IT a FT

## Slide 20: Nevýhody CCD
Smear
  FT CCD i IT CCD
  Přenos náboje do úložné vrstvy při osvitu
  Lze redukovat rychlostí přenosu nebo mechanicky
Blooming
  Přetékání náboje do okolních buněk
Dark current
  Neuniformní šum
Teplotní závislosti
  Vědecké snímače je nutné chladit (-270) – zvýšení citlivosti, snížení Dark current
Mizerná citlivost na modrou (+PDD)
Nelze doplnit o další obvodové prvky kvůli odlišnému výrobnímu procesu
Nutné doplnit o externí obvod (řízení hodin, AD převodník)

## Slide 21: CMOS
Complementary Metal Oxid Semiconductor
  Kombinuje N a P MOS transistory
  Výhodný nízký odběr v klidovém stavu
  Rozvíjena od 70 let
  Dominantní technologie současnosti
    rychlá
    levná
  Není kompatibilní s MOS kapacitory
  Není moc dobrá pro fotodetektory

## Slide 22: CMOS snímač
Architektura jako paměť
Vyčítání je prováděno přenosem řádku do sloupcových kondenzátorů
Čtení jednoho nebo více sloupců pomocí multiplexoru

## Slide 23: Architektura CMOS pixelu
Sensor s pasivními pixely (PPS)
  1 transistor na pixel
  malý pixel, může zabrat hodně plochy
  pomalý, nízký SNR
Sensor s aktivními pixely (APS)
  1.5-4 T na pix
  rychlý, SNR-
  větší pixel, menší plocha (-)
  aktuální stav
Digitální sensor (DPS)
  5+ T na pix
  dobře technologicky škálovatelný
  rychlý, bez sloupcového šumu
  velký pixel, složitý na výrobu

## Slide 24: Sensor s pasivními pixely
Náboj je vyčítán do sloupcového zesilovače
  CTIA – Capacitive Trans-Impedance Amplifier
  Jednoduché sledovače
Čtení jako u DRAM – ztráta uložené hodnoty

## Slide 25: Aktivní sensor se 3 transistory
Přímá integrace – z pixelu čteme napětí
Čtení není destruktivní a je rychlejší
Každý řádek má vlastní reset (po čtení)
Pomocí reset lze ovlivnit blooming
Expozice řádků probíhá postupně

## Slide 26: Aktivní sensor s PPD
Podobné jako APS 3T
  Před expozicí je smazána kapacita Dij
  Hradlo Xi slouží k přenosu akumulovaného náboje
    Je možné řídit globálně
  Vyčítání probíhá po řádcích

## Slide 27: Sensor s digitálními pixely
Každý pixel má AD převodník
  Multi-Channel Bit serial (ΣΔ)
  Signály RAMP (0:1/8:1) a BITX (gray) jsou generovány globálně
Sensor se chová jako SRAM paměť
  Rychlé přesuny dat na čipu
Velké pixely (malé využití plochy pro PPD)
  menší výrobní proces omezí velikost režie
  velikost PPD musí být zachována
Není hlavní proud

## Slide 28: CMOS snímače vlastnosti
Netrpí na blooming & smearing
Lze jednoduše získat celistvý snímek
QE dotáhla chlazené CCD
Násobně rychlejší než CCD
Levnější výrobní proces
Lze doplnit o ostatní obvodové prvky
CMOS dominuje v běžném a průmyslovém užití
CCD má lepší SNR, vědecké aplikace, NIR

## Slide 29: Povrch snímače
Mikročočky
  zaostřují světlo do fotosenzitivní části
  Zvětšení vyplnění a citlivosti (i 2x)
  Nejsou v ploše homogenní
Barevné filtry
  Odstínit některé části spektra
  Umožnit barevné fotografie

## Slide 30: Barevný snímač
Foveon snímač
  využívá různé absorpce vlnových délek v hloubce sensoru
Color Filter Array
  Pravidelná propustná maska
  Bayerovská, Fuji X-trans, Onsemi RGB-IR
  Nutné vypočítat ostatní barvy pro každý pixel
  Problémy s moiré
  Obtížná konverze do šedotónů
Řádkové kamery
  Multi nebo Hyperspektrální - rozklad hranolem / štěrbinou na plošný snímač
  Více snímačů pro různé vlnové délky

## Slide 31: Rozměry snímačů
Rozměr snímače, poměr stran
  35 mm film (24x36 mm), full frame, 864mm2, 3:2
  Crop factor – 1.35, 1.5, 1.6…
  Průmyslové snímače
    1” == 25,4 mm, ale ~ 16 mm (elektronky)
    Dále udávány ve zlomcích, např. 2/3“
Pixel – picture element
  Fotodetektor snímače, bod diskretizovaného obrazu
Velikost pixelu
  Rozměr aktivní fotocitlivé plochy na snímači
  Difrakční limit
Rozlišení
  Počet sloupců × počet řádků
  Průmysl – „nízké“ rozlišení (do 1“, do 10 Mpix)
  Preferovány velikosti pixelů